## Slide 1: Die FHP-Anlagenbeschreibung
Transparenz bei der Rundholzübernahme

## Slide 2
ca. 180 Anlagen verschiedener Bauart in Österreich
Erhöhter Informationsbedarf durch die FHP-Datenschnittstelle
Auskunftspflicht des Anlagenbetreibers lt. ÖHU
Checkliste für die Rundholzvermessung als Vorläufer
Visualisierung der Prozesse für besseres Verständnis
Ausgangssituation

## Slide 3
FHP-Datenschnittstelle

## Slide 4
Erarbeitung einer Vorlage durch Raimund Ziegler
Adaptierung der Vorlage durch das HTK
Umsetzung durch ein Schülerteam im Rahmen der abschließenden Arbeit bei 15 Betrieben
Weitere Betriebe werden auf Anfrage erfasst
Selbständige Erstellung der Anlagenbeschreibung möglich
Umsetzung

## Slide 5
Freiwilligkeit
Beschreibung bleibt beim Betrieb – Vorweisen an Lieferanten auf Verlangen (wenn vorhanden!)
Beschreibung der Vorgänge, die für das Verständnis des Messprozesses notwendig sind
Prinzipien

## Slide 6: FHP-Kooperationsplattform Forst Holz Papier
Anlagenbeschreibung

## Slide 7
Anlagenbetreiber
Ersteller: Enthammer, Huber Datum: 05.07.2010 Unterschrift:
Freigabe durch: Datum: Unterschrift:
Fa. Mustermann Holzweg 3
1234 Holzing

## Slide 8
Übernahmevereinbarung
Beschreibung des Vorganges
Die Übernahme von Sägerundholz erfolgt lt. Vereinbarungen im Kaufvertrag.
Die angewendete Vereinbarung ist am Messprotokoll im Bereich „Eichlegende“ beschrieben.
Die Übernahmevereinbarungen bzw. Übernahmebedingungen sind
lieferantenspezifisch und können voneinander abweichen,
aber grundsätzlich gilt:
Maximale Einkauflänge: 15,0 m
Minimale Einkauflänge: 2,5 m
Maximale Durchmesser: 60,0 cm
Minimale Durchmesser: 10,0 cm

## Slide 9
Ablaufschema
Vorlager
Anmeldung
C
D
E
F
G
H
I
A
B
Sortierkran
2D Messanlage
3D Messanlage
Entrindung
Kappung
Aufgabe/Querförd.
Längsförderer
Sortierer
Sortierbox
Splittersuchgerät
Handvermessung
Wurzelanlaufreduziererung

## Slide 10
Jede Anlieferung von Sägerundholz erfolgt mit der Anlieferungsanmeldung im Werksbüro.
Bei der Anmeldung wird der Waldlieferschein erfasst und ein Werkslieferschein ausgestellt. Dieser enthält:
Werklieferscheinnummer
Waldlieferscheinnummer
Lieferant
Sublieferant
Transporteur
Anlieferungsdatum
Abladeplatz (Vorlagerplatz oder Rundholzaufgabe)
Anmeldung
A

## Slide 11
Die Vorlagerung erfolgt getrennt je Anlieferung mit eindeutiger Kennzeichnung durch Anbringen der Werklieferscheinnummer.
Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Frächter
Vorlagerung
B

## Slide 12
Aufgabe
C
maximale und minimale Rundholzaufgabelänge: 15m
Beschickung durch: Frächter oder Radlader

## Slide 13
Im Übernahmeabschnitt „D“ erfolgt die okulare Sortierung von Rundholz.
Dem Sortierer liegen bei der Qualitätsbeurteilung keine Messwerte vor.
Es ist keine Kappung vorhanden und das Rundholz wird in Rinde beurteilt.
Überstarke Stämme werden in der Zonen „I“ ausgeboxt und händisch vermessen. Die Ergebnisse der Messung und Qualitätsbeurteilung werden manuell erfasst.
Die nicht verschnittfähigen Stämme (Ausschuss) werden in eine eigene Box gefördert bzw. gelagert.
Die Beurteilung von Krümmung und Abholzigkeit erfolgt durch den Sortierer.
Okulare Ansprache und Sortierung
D

## Slide 14
Entrindung
E
min. - max Bearbeitungsdurchmesser: | 6 – 60 cm
min. - max Länge: | 2 – 16 m

## Slide 15
Messstelle 1, 2D- Messung
F
Erstzulassung: | 1992
Letze Eichung: | 2009
Eichung erfolgt durch: | HFA
Gattung der Anlage lt.§ 2 BEV: | J 21 (Keba)
Mittendurchmesserbereich lt. Zulassung: | 4 – 80 cm
Längenmessbereich lt. Zulassung: | 2,5 – 18 m
Verwendete Rindenabzugsarten: | Vermessung ohne Rinde

## Slide 16
Eichschild

## Slide 17
Messstellendetail
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mittendurchmesserabschlag | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 
Zopfdurchmesserabschlag | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5cm
Längenabschlag | 50cm | 100 cm | 150 cm |  | 
Abschlagstasten:

## Slide 18
Das Langholz wird in eine der zwei Langholzboxen ausgeworfen.
Ausboxen von Langholz
G

## Slide 19
Sortierboxen
H
2 teiliger Sortierstrang mit 17 Rundholzboxen

## Slide 20
Die Vermessung der ausgeboxten Stämme erfolgt manuell mit einer geeichten Messkluppe. Die Ansprache Holzart und Qualität erfolgt lt. Übernahmevereinbarung.
Die überstarken Stämme werden im Protokoll händisch ergänzt.
Bei überstarken Stämmen erfolgt der Rindenabschlag lt. Peintinger-Tabelle.
Ausboxen überstarker Stämme
I

## Slide 21
Splittersuchgerät
Nicht vorhanden

## Slide 22
Kappanlage
Nicht vorhanden